## Slide 1
Soft Sensor LT411
Del sensor físico al sensor virtual
Proyecto de Machine Learning industrial para estimar el nivel esperado de VB-01 y detectar desviaciones sostenidas del sensor LT411.
Regresión temporal
Modelo A limpio
Demo Streamlit
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411

## Slide 2
01 · PROBLEMA Y OBJETIVO
Cuando el sensor ya no explica la planta
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
02
LT411 mide el nivel de VB-01. Si se ensucia, la señal puede dejar de representar el nivel real y el control puede actuar sobre una información equivocada.
Riesgo operativo
Lectura falsa, deriva o bloqueo del sensor.
El lazo de nivel puede reaccionar a una señal incorrecta.
Objetivo ML
Estimar el nivel físico esperado de VB-01 usando variables de proceso menos contaminadas.
Salida práctica
Comparar LT411 real vs sensor virtual y activar alerta si la desviación persiste.
Clave de lectura
No queremos copiar LT411.
Queremos estimar lo que debería medir.
El residual convierte el modelo en una herramienta de diagnóstico.

## Slide 3
02 · DATOS Y PREPARACIÓN
De señales PLC/SCADA a un dataset modelable
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
03
7
CSV válidos definitivos
230.700
registros por CSV principal
1 s
frecuencia original
10 s
dataset modelable
~2,7 días
histórico disponible
CSV
señales origen
Time
índice común
Unión
inner join
10 s
media temporal
Features
dataset ML
Archivo excluido
TT_413.csv se conserva por trazabilidad, pero queda fuera del flujo principal por desalineación temporal y redundancia.
Limitación de partida
El histórico es corto. El proyecto se defiende como prototipo reproducible, no como sistema validado para producción.
Resultado de preparación: dataset_unificado_1s.csv + dataset_modelable_10s.csv

## Slide 4
03 · DISEÑO EXPERIMENTAL
Split temporal y Modelo A limpio
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
04
Split temporal
Día 1: entrenamiento
Día 2: validación
Día 3: test / comportamiento
Por qué no aleatorio
En una serie temporal industrial, mezclar filas puede introducir futuro en el entrenamiento y sobreestimar resultados.
Control anti-leakage del Modelo A
No LV411
lazo cerrado
No SP_LT411
consigna
No LT411 lag
evitar copia
Solo pasado
lags/rolling
Objetivo: estimar nivel esperado, no reproducir la señal contaminada.

## Slide 5
04 · FEATURE ENGINEERING
Memoria temporal sin mirar al futuro
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
05
222
variables predictoras finales
16
base
+96
lags
+90
rolling
+20
deltas
= 222 variables
Lags
1, 2, 3, 6, 12 y 18 pasos
10s, 20s, 30s, 1m, 2m y 3m
Rolling trailing
Ventanas de 1, 5 y 15 minutos.
Media, desviación y rango.
Deltas
Cambios entre muestras y variables físicas derivadas: DELTA_TT y DELTA_PIT.
Regla metodológica
Nada de medias centradas.
Nada de backfill.
Nada de variables futuras.
dropna() auditado tras crear retardos.

## Slide 6
05 · MODELOS Y RESULTADOS
Comparar antes de elegir
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
06
Se probaron cinco modelos supervisados y se optimizaron los tres candidatos con mejor comportamiento temporal.
Linear
baseline
Ridge
regularizado
Random Forest
final
Gradient Boosting
comparado
SVR
comparado
MAE de validación tras optimización
Random Forest
3.76
SVR
4.04
Gradient Boosting
4.08
Modelo final actual
RandomForestRegressor optimizado
MAE validación: 3,76 puntos
RMSE validación: 5,52
R² validación: 0,205
Lectura: el RF queda como versión final actual por menor MAE y estabilidad. Más optimización y deep learning no mejoraron el resultado; apareció sobreajuste.

## Slide 7
06 · VALIDACIÓN TÉCNICA
El resultado
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
07
Qué muestra la validación
El modelo sigue parte de la dinámica, pero suaviza picos y sufre cuando cambia el régimen operativo.
Gap conocido
MAE train-validación ≈ 2,97 puntos.
No se oculta: indica margen de mejora y cambio de régimen.
Variables influyentes
DELTA_PIT_delta_6
PIT414_delta_6
DELTA_PIT
INT_P101
La métrica global no basta: se revisa señal temporal, residual, estabilidad y riesgo de leakage.

## Slide 8
07 · SALIDA OPERATIVA
Del modelo al diagnóstico visual
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
08
El modelo se convierte en una herramienta: no solo predice, sino que compara y avisa cuando la diferencia se mantiene.
LT411 real
sensor físico
LT411 virtual
modelo RF
Residual
diferencia
Umbral
error > 5
Persistencia
alerta sostenida
Streamlit
Demo ejecutable con modo Normal y Fallo.
Muestra nivel real, nivel estimado, residual, umbral y estado del sensor.
Arquitectura reutilizable
El mismo flujo puede adaptarse a otros sensores cambiando target, features y modelo entrenado.
Fórmula de diagnóstico
error_abs = | LT411_real − LT411_predicho |

## Slide 9
08 · CIERRE
Prototipo técnico
PROYECTO ML · SOFT SENSOR LT411
09
Limitaciones
Histórico corto (~2,7 días).
Sin etiqueta formal de fallo.
Test con anomalía/parada.
.
Resultado conseguido
Flujo reproducible.
Modelo RF entrenado y guardado.
Dataset de presentación.
Demo Streamlit con alerta sostenida.
Siguiente paso
Añadir más campañas.
Etiquetar eventos reales.
Reoptimizar con más datos.
Validar contra operación de planta.
Idea final
El soft sensor no sustituye la planta: ayuda a interpretar cuándo el sensor físico puede dejar de ser fiable.
Medir
señales planta
Modelar
nivel esperado
Comparar
real vs virtual
Alertar
desviación sostenida